Dane:
m= 2000 kg
Db=800 mm
Rb=400 mm
Lb=800 mm
Vpodn = 1 m/s
NP = 300 dni/rok
Siły:
F=m * 9,81 = 19620 N

Ra+Rb=F1+F2=19620 N { M { ( a ) = { 9810 * 0 } } { ,26 + { 9810 * 0 } } , { 74 - 1 } ,0 5Rb }

Ra=Rb=9810 N

Ms1=Ms2=3924 Nm
{ { Ms3 = 7848 } ~ Nm }
Wykres momentu zginającego

Porównanie wykresów momentu zginającego i skręcającego
Jak możemy zauważyć wykres momentu skręcającego przyjmuje dużo większe wartości
Na materiał wału dobrano C60

k _{ go }= { Z_{go} } over x_{ zg }= 360 over {3,5} = 102,858 MPa k _{ sj }= { Z_{sj} } over x_{ zs }= 430 over 3 = 143,34 MPa

{ M _ { zr 1 } = sqrt { ( { { 2 over α } M _ g } ) ^ 2 + M ^ 2 _ s } } = 10781,39 Nm Dla 1000 mm <=x<=1500 mm
,gdzie α=k_{go} over k_{sj} = 0,7176
  { { { M _ { zr 2 } = sqrt { ( { { 2 over α } M _ g } ) ^ 2 + M ^ 2 _ s } } = 8369,28 } ~ Nm }
Dla 450 mm <=x<1000 mm

Następnie obliczono wymagane średnice
 d>=(32M_{ zr } over { %pi * k_{go} })^{ 1 over 3 }

d>=0,103 m Dla 1000 mm <=x<=1500 mm

d>=0,0940 m Dla 300 mm <=x<1150 mm

d>=0,0902 m Dla 0 <=x< 300 mm

φ'=M_s over { I_0*G } <=φ'_dop = 0.0025 { rad} over m
({32 *Ms} over{%pi * φ'_dop *G})^{1/4}<= Dw
0,142 m <= Dw

Dobrano średnicę na wału
Dw=150 mm dla { { 1240 mm<= x } <=1500 mm } oraz 0 <=x<= 210 mm
Dw=170 mm dla 210 <x< 1240 mm

Dobór łożysk
Łożyska są obciążone tylko promieniowo stąd,

P=X*Fr
Przyjęto że łożysko ma pracować 5 lat
{ L _ h = { { 300 cdot 8 } cdot 5 } }=12000 h

C=P*( 60* L_h *n over 10^6)^{ 1/3 } = 25320 N = 25,320 kN

n = {60*v} over {%pi * Db} = 23,88 obr over min

Z racji że iloraz Fa i Fr jest równy 0, to wsp. X = 1

{ { { P = Fr } = Ra } = Rb }

Dobrano łożysko 61830, z katalogu https://www.pol-sil.pl/oferta/lozyska/lozyska-skf/lozyska-kulkowe-6/lozyska-kulkowe-zwykle

L _ a = (C over P )^3 =4,975 [ miliony obrotów ]

Obliczenie połączeń wpustowych wał-bęben

Dobrano wpusty L= 110 mm bxh=40x22 mm
Sprawdzenie połączenia

L>={ 2M_s } over { h*Dw*k_d } = 0,042 m
Warunek spełniony

Dobór motoreduktora
{ P = Q _ n *v} = 19620 W
w={ 2v } over { 60*Db } = 0,0417 { rad } over s
Dobrano motoreduktor SEW-Eurodrive R167 ze średicą wejściową 150 mm

Kształtowanie wału

Długość czopów dobrano zgodnie z normą PN-M-85000:1998
Dla średnic d=150 mm

Zastosowano również zaokrąglenie 2mm na końcach czopów